## Slide 1: Изготовление тарной дощечки из шпона
На лущильном оборудовании фирмы Coralli
Челябинск

## Slide 2: Требуемые инвестиции и срок окупаемости проекта
Инвестиции 15 000 000
Доходность в месяц 3 988 000
Затратная часть в месяц 2 256 000
Рентабельность 45 %
Окупаемость 24

## Slide 3: Концепция бизнеса
Изготовление из кругляка лиственных пород древесины, (тополь, береза, осина, ) шпона, путем лущения на станке производства итальянской фирмы «коралли» М-84 , с последующей переработки в заготовку, тарной дощечки, методом рубки в размер на станке М-54 фирмы «коралли»
После предварительной просушки до транспортировочной влажности не более 15% тарная дощечка обрабатывается антисептиком, и укладывается на поддон , норма укладки поддона 1.2 м3 тарной дощечки, обвязывается упаковочной лентой и скотчем, для последующего складирования и транспортировки.
В таком виде продукт, тарная дощечка, передается потребителям.
Потребителями являются сельскохозяйственные предприятия,
выращивающие фрукты и овощи, также грибные производители и заготовительные кооперативы. Которые приобретая тарную дощечку , в последующем изготавливают ящики для транспортировки , хранения , своей продукции. Тарная дощечка, упакованная в таком объеме , очень удобна нашим потребителям, так ,как занимает мало места для транспортировки, и при изготовлении стандартного ящика для фруктов из объема в один поддон, производится 900 шт. ящиков. Цена за продукт является очень доступной и конкурентоспособной на рынке.
Кроме тарной дощечки , предприятие будет производить из отходов топливные брикеты и пеллетные гранулы. Производство брикетов и пеллет , происходит на той же площадке. Отходы дробятся до нужной фракции, на дробильном станке, сушатся до 12% влажности, на аэродинамической сушилке и отправляются в пресс для получения брикетов , либо гранул. Которые, упаковываются в полиэтилен, и готовы для отгрузки потребителю.
Таким образом производство имеет полный замкнутый цикл, без отходов требующих утилизации.
Для некоторых потребителей , готовы предложить , тарную заготовку, которая будет изготавливаться из тарной дощечки по требуемым размерам заказчика на линии по сшиванию М-76 донышка и стенок ящиков. Так достигается большая маржинальность продукта.

## Slide 4: Необходимое оборудование
Лущильный станок Сorali М-84
10 м 3 / в час шпон/0.5-8мм
25кВт. 380В. Смена 30 кВт.
Линия сшивания Coralli М-76
80-180 сшивок в минуту, /макс 660 мм
2.2 кВт,
Пресс экструдер для изготовления брикетов
400 м3 в час
15 кВт.

## Slide 5: Необходимая площадь производства
Хранилище 350 м2
Присоединенная мощность 50-100 кВт
Утепленный , разделенный на две зоны. Производства и склад готовой продукции
Бытовки для персонала и хоз. нужд.
Жилые 2 шт .
Охраны 1 шт.
Навесы для сырья, поддонов, вольер.
Навес крытый 3 шт.
Вольер для собак 1 шт.
Хозяйственные 2 шт.

## Slide 6: Хранилище

## Slide 7: Бытовки

## Slide 8: Схема расположения объектов на территории производства

## Slide 9: Производство шпона на оборудовании Coralli М-84

## Slide 10: Сырье для производства шпона , кругляк лиственных пород древесины, Тополь, Осина, Береза
Notes: Кругляк заготовлен в размер Ф-от 18 до 900мм, L-600 мм

## Slide 11: Заготовка устанавливается в станок
Роспуск на шпон кругляка занимает 10-20 с.
Потребляемая мощность 25кВт. 380В. Смена 30 кВт.
Производительность10 м 3 / в час шпон/0.5-8мм
Обслуживается 1 –человеком.( при условии имеющегося приспособления эл. Тали.)

## Slide 12: Работа оборудования

## Slide 13: Разруб на дощечки шпона на гильотине Coralli М-55

## Slide 14: Упаковка дощечки на поддон

## Slide 15: Переработка отходов в брикеты топливные, пеллеты

## Slide 16: Потребители с которыми есть предварительная договоренность тарной дощечки, и топливных брикетов, гранул
1 | Армения производитель абрикосов, май-июнь 120 м3 | 1 440 000 рублей.
2 | Польша производитель яблок, май -сентябрь 300 м3 | 3 600 000 рублей.
3 | Узбекистан производитель винограда, слив, июнь –октябрь 300 м3 | 3 600 000 рублей.
4 | Россия , Калуга , ламели для станков 20 м3 в месяц | 2 640 000 рублей.
5 | Другие потребители; пеллет, топливных брикетов, (население, предприятия, в России и за границей) | 1 350 000 рублей.

## Slide 17: Сезонность продаж продукции по году
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4
Ряд 1 | 1 | 2 | 3.5 | 4
Ряд 2 | 4 | 6 | 9 | 7
Ряд 3 | 5 | 8 | 12.5 | 11

## Slide 18: Основные потребители продукции
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
потребители | 8.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2

## Slide 19: Протрет потребителя
Основным потребителем продукции, будут аграрные предприятия юга России, Закавказья, Средней Азии, Восточной Европы, производители фруктов , ягод и овощей .
Также производители грибов, заготовительные предприятия.
Некоторые промышленные предприятия, станкостроения, разные предприятия, потребляющие продукцию для нужд отопления, художественные мастерские.
Население.

## Slide 20: Схема инвестиций, и возврат финансовых средств по месяцам
Месяцы по порядку от начала инвестиций | Сумма к возврату, инвестиции
1. Создание предприятия, контракт с инвестором, оформление документов | -15000000 рублей (-200000 рублей)
2. Монтаж необходимой инфраструктуры, прохождение согласований. | (-4600000 рублей)
3. Закуп , монтаж оборудования, закуп сырья | (-9200000 рублей)
4. Запуск производства, набор персонала начало рекламной компании | (-1000000 рублей)
5. Производство, начало | +300000 рублей.
6. Производство, набор темпа | +500000 рублей.
7. Производство, отладка мощностей | + 1000000 рублей.
8. Производство, оптимизация | + 1000000 рублей.
9. Производство, выход на полную мощность | +1000000 рублей.
10. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
11. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
12. Производство, снижение объема. | +1000000 рублей.
13. Производство, минимальный объем. | + 700000 рублей.
14. Производство, регламентные работы | -0
15. Производство, набор темпа | +500000 рублей.
16. Производство, стабильная работа | + 1000000 рублей.
17. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
18. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
19. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
20. Производство, стабильная работа | +1000000 рублей.
21. Производство, стабильная работа | + 1000000 руб.
22. Производство, стабильная работа | + 1000000 руб.
23. Производство, стабильная работа | + бонус за участие 500000 руб
24. Производство, модернизация. | 

## Slide 21: Участие в лесонасаждении улучшение экологии, возобновление ресурсов.