ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Введение

В технологический  цикл  добычи  включен передвижной дробильно-сортировочный комплекс производительностью  до     500т/ч, способный перерабатывать различные материалы с крупности от  100 мм до крупности менее 5 мм;

В состав  завода  включено строительство обогреваемого склада емкостью 150 м3 для хранения  шихтовых  материалов.

В процессе  определены основные технико-экономические показатели и установлена экономическая эффективность инвестиций раздельно для каждого выделенного  объекта   строительства .

В объем производства включено добыча и двухстадийное  обогащение ильменитового  концентрата. Титаномагнетитовая  фракция  в производство

не включена т.к требуется  установка дополнительного  оборудования  для брекетирования  и обжига  с  высокой степенью  металлизации .

Сметная стоимость строительства

2.1 Корректируемый сводный сметный расчет строительства  рудника и  завода по производству   ферротитана составлен в ценах 2000 года. Сметная стоимость строительства принятых аналогов для определения сметной стоимости строительства дополнительно включаемых объектов рассчитана в нормах и ценах 2000 года.

2.2  Для приведения скорректированной сметной стоимости строительства к единым ценам 2010 года использовались удорожающие индексы: к стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1984 года – 35, в ценах 2000 года – 3,0; к стоимости оборудования в ценах 1984 года – 40, в ценах 2000 года – 2,5.

Расчет    сводной   сметной стоимости строительства  рудника  и  завода  по                 производству   ферротитана     в ценах 2010 года.

| Наименованиеглавобъектовработизатрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| Глава 2. Горный объект строительства |  |  |  |  |  |
| Подготовка территории строительства карьера | 588,00 |  |  |  | 588,00 |
| Строительство рудника | 11847,40 |  | 13400,00 |  | 25247,40 |
| Итого по главе 2 | 12435,40 |  | 13400,00 |  | 25835,40 |
| Глава 3. Цех производства ферротитана 96х30м h20м | 56977,00 | 18337,50 | 65491,00 |  | 140805,50 |
| Строительство линии обогащения |  |  |  |  |  |
| Эл.маг.сипар.ПБКС-90/120, КЛС-500 |  |  |  |  |  |
| Строительство линии шихтоподготовки пит л. ПЛ-20.-13шт. СМК-148 |  | 480,39 | 1715,65 |  | 2196,04 |
| Строительство линии дозировки |  |  |  |  |  |
| БСУ-750Л,Элеватор ковшовый. |  |  |  |  |  |
| Монтаж электродуговых печей ДСП-3 |  |  |  |  |  |
| (2шт) |  |  |  |  |  |
| Строительство газоочистки |  | 1876,00 | 6700,00 |  | 8576,00 |
| Тележка передаточная (2шт) |  | 1002,00 | 3380,00 |  | 4382,00 |
| Монтаж стенд подъемно-поворотный двухпозиционный (2шт) |  | 1449,00 | 5175,00 |  | 6624,00 |
| Строительство дробильно-сортировачной линии |  | 485,80 | 1735,00 |  | 2220,80 |
| Краны мостовые Г/П -20/5пролет28м Г/П -10пролет28м |  | 1117,20 | 3990,00 |  | 5107,20 |
| Итого по главе |  |  |  |  |  |
| Итого по главам 2-3 | 69412,40 | 32842,54 | 130496,05 | 0,00 | 232750,99 |
| Глава 4. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время (2,3 %) | 1596,49 | 755,38 |  |  | 2351,86 |
| Итого стоимость подрядных работ | 71008,89 | 33597,92 | 130496,05 | 0,00 | 235102,85 |
| Глава 5. Содержание дирекции и технический надзор |  |  |  |  |  |
| Технический надзор (1,4 %) |  |  |  | 3291,44 | 3291,44 |
| Глава 6. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| Проектные работы на новые объекты |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |
| Экспертиза проектов (12,98 %) |  |  |  | 2596,00 | 2596,00 |
| Авторский надзор (1 %) |  |  |  | 200,00 | 200,00 |
| Итого по главе 6 |  |  |  | 22796,00 | 22796,00 |
| Итого по главам 1-6 | 71008,89 | 33597,92 | 130496,05 | 26087,44 | 261190,29 |
| Непредвиденные затраты (3 %) |  |  |  | 7835,71 | 7835,71 |
| Всего по сметному расчету | 71008,89 | 33597,92 | 130496,05 | 33923,15 | 269026,00 |

Эффективность инвестиций

Производственная программа

| Наименованиепродукции | Годовой объем производства, т |
| --- | --- |
| Коллективный концентрат | 14000 |  |  |  |  |
| Ильменит | 7500 |  |  |  |  |
| Титаномагнетит | 6500 |  |  |  |  |
| Ферротитан ФТ35 | 7000 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Капитальные вложения

Капитальные вложения определены в разделе 2 «Сметная стоимость строительства» в ценах 2010 года.

Капитальные вложения на строительство рудника и цеха по производству  ферротитана.

| Назначение капитальных вложений | Величина капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | рудник | цех | в целом по заводу |
| 1 Строительно-монтажные работы | 12435,4 | 92171,40 | 104606,80 |
| 2 Оборудование | 13400,00 | 117096,05 | 130496,05 |
| 3 Прочие затраты и работы |  | 33923,15 | 33976,48 |
| Итого | 25835,40 | 243190,60 | 269026,00 |

Распределение капитальных вложений по годам строительства, в дальнейшем называемые «годами анализируемого периода», приведено в таблице для  строительства,

Общие капитальные вложения на строительство

| Годы строительства, освоения мощности и производственной деятельности* | Фиксированные капитальные вложения и капитальные вложения в подготовку производства, тыс. руб. | Капитальные вложения в воспроизводство выбывающих основных фондов, тыс. руб. | Прирост чистого оборотного капитала, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134513,00 |  |  | 134513,00 |
| 2 | 134513,00 |  |  | 134513,00 |
| 3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 269026,00 |

Потребность в сырье и материалах

| №п/п | Наименование | Годовая потребность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ильменитовый концентрат, т | 7500,00 |
| 2 | Ферросилиций, т | 210,00 |
| 3 | Железорудные окатыши, т | 490,00 |
| 4 | Известь, т | 760,00 |
| 5 | Алюминиевая крупка, т | 2730,00 |
| 6 | Стальной пакетированный лом, т | 1770,00 |
| 7 | Электроды графитированные т. | 49,00 |
| 8 | Кирпич магнезитовый т. | 70,00 |
| 9 | Кирпич хромомагнезитовый т. | 70,00 |
| 10 | Порошок магнезитовый т. | 105,00 |
| 11 | Кирпич шамотный т . | 231,00 |
| 12 | Электроэнергия, тыс. кВт\час | 7500,00 |
| 13 | Вода, м3 | 18360,00 |
| 14 | Тепло энергия, Гкал | 1500,00 |

Расчет эксплуатационных издержек на производство ферротитана

| Наименованиестатейзатрат | Заготовительная Или Производственная стоимость руб | Годовые затраты на объем производства 7тыс. т ферротитана. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 Сырье и основные материалы: |  |  |  |
| Ильменитовый концентрат, т | 5000 | 7500 | 37500,00 |
| Ферросилиций, т ФС45 | 22500 | 2100 | 47250,00 |
| Железорудные окатыши, т | 4000 | 490 | 1960,00 |
| Известь, т | 1250 | 760 | 950,00 |
| Алюминиевая крупка, т | 75000 | 2730 | 204750,00 |
| Стальной пакетированный лом, т | 4500 | 1770 | 7965,00 |
| Итого по сырью и основным материалам |  |  | 300375,00 |
| 2 Вспомогательные материалы: |  |  |  |
| Электроды графитированные т. | 36000 | 49 | 1764,00 |
| Футеровка огнеупорная т . |  | 581 | 1452,50 |
| - мягкие контейнеры (МКР), шт. | 300 | 7000 | 2100,00 |
| Итого по главам1-2 |  |  | 305691,50 |
| 3 Расходы по переделу: |  |  |  |
| 3.1 Электроэнергия, тыс.кВт\час | 2000 | 7500 | 15000,00 |
| Электроэнергия, плата за заявленную мощность кВт (при подключении) | 204 | 5000 | 1020,00 |
| 3.2 Вода, м3 | 17 | 18360 | 312,12 |
| 3.3Теплоэнергия, Гкал | 970 | 1500 | 1455,00 |
| 3.4 Затраты на складирование и хранение | 17 | 17600 | 29,92 |
| 3.5 Дробление ферротитана , сортировка. | 64 | 7500 | 480,00 |
| 3.6 Обогащение и сушка концентрата , т | 118 | 7500 | 885,00 |
| 3.7 Затраты на прием составляющих компонентов | 24 | 13500 | 324,00 |
| 3.8 Дозирование пятикомпонентной шихты, т | 56 | 13500 | 756,00 |
| 3.9 Смешевание шихтовой массы, т | 43 | 13500 | 508,50 |
| 3.10 Упаковка ферротитана в МКР и складирование, т | 25 | 7000 | 175,00 |
| 3.11 Внутризаводское перемещение сырья и полуфабрикатов | 37- | 15350 | 568,00 |
| 3.12 Заработная плата основных рабочих вновь вводимых объектов (74 человека ) |  |  | 7104,00 |
| 3.13 Налоги на фонд оплаты труда 26% |  |  | 1847,04 |
| 3.14 Амортизационные отчисления на вновь вводимые основные фонды |  |  | 12298,60 |
| 3.15 Текущий ремонт и содержание вновь вводимых ОС |  |  | 1305,00 |
| Итого расходов по переделу |  |  | 44068,18 |
| Итого по главам1-3 |  |  | 349759,68 |
| 4 Расходы на подготовку и освоение производства 1,5% |  |  | 5226,82 |
| 5 Эксплутационные затраты рудника |  |  | 6152,64 |
| 6 Общезаводские расходы 2,5% |  |  | 8711,36 |
| Полная себестоимость: |  |  |  |
| - годового выпуска продукции |  | 7000 | 369850,50 |
| - одной тонны ферротитана ФТ35С5 |  |  | 52,84 |

3.3.7 Расчет эксплуатационных издержек на производство на вновь создаваемого  производства по годам анализируемого периода произведен исходя из освоения мощности строительства .

Доход от продаж

Расчет дохода от продаж

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Годовой объем производства продукции, т | 7000 |
| 2 Отпускная цена, руб./т | 70000 |
| 3 Годовой доход от продаж, тыс. руб. | 490000 |

Прибыль и рентабельность производства

Расчет прибыли, налогов на прибыль и чистой прибыли по годам анализируемого периода приведен в таблице

Расчет прибыли, налогов на прибыль и чистой прибыли для  завода  .

| Годы | Доход от Продаж тыс.руб | Эксплуатационныеиздержки.тыс.руб | Балансоваяприбыль.тысруб. | Налоги, тыс. руб. | Чистая Прибыль Тыс,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Налог на добычу пол.иск. ( 8%) | НДС | налог на имущество | налог на прибыль (24%) |  |
| 1 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 | 490000,00 | 369850,50 | 120149,50 | 2562,00 | 25394,6 | 392,5 | 22032,09 | 69768,31 |
| 3 | 490000,00 | 369850,50 | 120149,50 | 2562,00 | 25394,6 | 392,5 | 22032,09 | 69768,31 |
| 4 | 490000,00 | 369850,50 | 120149,50 | 2562,00 | 25394,6 | 392,5 | 22032,09 | 69768,31 |
| 5 | 490000,00 | 369850,50 | 120149,50 | 2562,00 | 25394,6 | 392,5 | 22032,09 | 69768,31 |

| Рпр = | Пвал Спр | х 100%, | где |
| --- | --- | --- | --- |

РПР - рентабельность всего выпуска продукции, %;

ПВАЛ - валовая прибыль от реализации продукции, т.руб.;

СПР - полная себестоимость реализованной продукции, т.руб.

Тогда:

| Рпр = | 120149,5 369850,5 | х 100% | = 32,49% |
| --- | --- | --- | --- |

Определим чистую прибыль:

ПЧИСТ = ПВАЛ - Н, где

ПЧИСТ - чистая прибыль, подлежащая распределению, т.руб.;

ПВАЛ - валовая прибыль, т.руб.;

Н - налоги, т.руб.

Н = НДС + Ндоб + НИМ + НПР

ПЧИСТ = 120149,5 – 84320,79 = 69 768,31т.руб

Движение потока финансовых средств

Движение потока финансовых средств по годам анализируемого периода для строительства .

| Годы | Приток финансовых средств, тыс. руб. | Отток финансовых средств, тыс. руб. | Превышенедоходов Над расходами Дефицит Тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  | источники финансирования строительства | доход от продаж продукции |  | капитальные вложения | эксплуатационные затраты на производство | налоги |  |
| 1 | 134513 | 134513 | - | 134513 | 134513 | - | - | - |
| 2 | 624513 | 134513 | 490000 | 588684,29 | 134513 | 369850,5 | 50381,19 | 69768,31 |
| 3 | 490000 | - | 490000 | 454171,29 |  | 369850,5 | 50381,19 | 69768,31 |
| 4 | 490000 | - | 490000 | 454171,29 |  | 369850,5 | 50381,19 | 69768,31 |
| 5 | 490000 | - | 490000 | 454171,29 |  | 369850,5 | 50381,19 | 69768,31 |

Положительное сальдо баланса притока и оттока финансовых средств подтверждает правильность принятого финансового планирования по всем годам анализируемого периода.

Данные указаны с нарастающим итогом  (тыс. руб.)

| Период | 1кв 1год | 2кв 1год | 3кв 1год | 4кв 1год | 1кв 2год | 2кв 2год | 3кв 2год | 4кв 2год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты за период | 33628,25 | 67256,5 | 100884,8 | 134513 | 260603,9 | 386694,8 | 512785,6 | 638876,5 |
| Выручка за период | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500 | 245000 | 367500 | 490000 |
| Период | 1кв 3год | 2кв 3год | 3кв 3год | 4кв 3год | 1кв 4год | 2кв 4год | 3кв 4год | 4кв 4год |
| Затраты за период | 731339,1 | 823801,8 | 916264,4 | 1008727 | 1101190 | 1193652 | 1286115 | 1378578 |
| Выручка за период | 612500 | 735000 | 857500 | 980000 | 1102500 | 1225000 | 1347500 | 1470000 |